Instruções para Download das Últimas Melhorias do Software para o Sistema GreenStar™

Display GS2 1800

Display GS2 2100

Display GS2 2600

Display GS3 2630

Atualizado em julho de 2017

Página | 1

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

Estas instruções incluem a instalação do LiveUpdate do GreenStar™, o download de atualizações e a atualização dos displays GreenStar™ junto com os componentes do sistema. O GreenStar™ LiveUpdate é um utilitário executado em laptop ou computador desktop compatível com sistemas operacionais MS Windows. Ele apresenta um alerta quando há uma atualização disponível e gerencia o download e manipulação dos arquivos de atualização para displays e componentes do sistema GreenStar™ incluindo Receptores StarFire™, Displays GreenStar™ Originais, Unidade de Controle de Taxa GreenStar™ etc.

Sumário

SEÇÃO A:	DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO GREENSTAR™ LIVEUPDATE	2

SEÇÃO B:	CÓPIA DE ARQUIVOS DE ATUALIZAÇÃO PARA CARTÃO DE MEMÓRIA EXTERNO	7

SEÇÃO C:	DISPLAYS GS2 2100 E 2600	11

SEÇÃO D:	DISPLAY GS2 1800	12

SEÇÃO E:	DISPLAY GS3 2630	14

SEÇÃO F:	FORMATAÇÃO DE UM NOVO CARTÃO COMPACT FLASH OU DO USB	15

SEÇÃO G:	REMOÇÃO DE ARQUIVOS DO CARTÃO COMPACT FLASH OU DO USB	17

SEÇÃO H:	VERIFICAÇÃO DA VERSÃO ATUAL DO SOFTWARE INSTALADO	17

Seção A: Download e Instalação do GreenStar™ LiveUpdate

Se o LiveUpdate já está instalado para o display que está sendo atualizado, vá para a Seção B,

- Vá para www.deere.com.

- Clique em Peças e Serviço.

- Clique em StellarSupport™ no menu suspenso.

- Clique em Atualizações do Software.

- Clique para expandir a seção Displays GreenStar™ 3 2630 & GreenStar™ 2 (1800, 2100/2600).

- Clique no botão Fazer Download do Software.

Página | 2

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

- Clique em Salvar.

- Clique primeiro em Área de Trabalho, e então em Salvar.

OBSERVAÇÃO: Se a janela a seguir aparecer, clique em Executar e vá para a Etapa 6.

Página | 3

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

- Quando o download do aplicativo for concluído, localize o ícone GSLiveUpdateSetupNA.exe na área de trabalho e dê dois cliques nele.

- Selecione seu país e idioma, e então pressione Próximo.

- Marque a caixa relacionada ao(s) display(s) de sua propriedade para fazer download do software adequado e clique em Próximo para continuar.

OBSERVAÇÃO: É recomendado selecionar todos os displays de sua propriedade para que as atualizações sejam baixadas ao mesmo tempo. Se for necessário fazer download de uma atualização posteriormente, volte para Deere.com e selecione o botão fazer download para a atualização desse display; consulte a Etapa 1.

Página | 4

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

- Leia a página de Boas-vindas e clique em Próximo para continuar.

- Leia o contrato de licença do software do LiveUpdate, selecione "Eu concordo…" e Próximo para continuar.

Página | 5

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

- Certifique-se de que o atalho Criar GS Live Update na área de trabalho esteja selecionado e clique em Próximo. O LiveUpdate abrirá automaticamente.

Página | 6

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

Seção B: Cópia de Arquivos de Atualização para Cartão de Memória Externo

Cartão de Memória refere-se a Cartão Compact Flash ou dispositivo de memória USB dependendo de qual display está sendo atualizado, o GS2 2100/2600 ou o GS2 1800/GS3 2630, respectivamente.

- Abra o LiveUpdate se já não estiver aberto.

- Insira o Cartão de Memória no computador. Verifique se apenas um cartão de memória está inserido.

- Selecione Informações para determinar a versão do software que está atualmente no LiveUpdate para cada display.

OBSERVAÇÃO: A versão do software que está atualmente no LiveUpdate deve ser superior à versão atual instalada no display. Consulte a Seção H, Etapas 1-5 para mais informações.

Página | 7

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

- Selecione Próximo para verificar quais são as últimas atualizações.

OBSERVAÇÃO: É recomendado apagar todos os arquivos de atualização do seu cartão de memória antes de executar a etapa 5. Consulte a Seção G, Etapas 1-9 para instruções desse processo.

IMPORTANTE: Remova todos os arquivos de reprogramação antes de instalar novos arquivos de atualização no cartão de memória ou USB.

OBSERVAÇÃO: Se esta for a primeira vez que está usando seu novo cartão de memória, você precisará formatá-lo antes de salvar qualquer arquivo de atualização nele. Consulte a Seção F, etapas 1-7 para mais instruções sobre este processo.

Página | 8

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

5.	 Selecione Copiar para transferir os arquivos de atualização do LiveUpdate para o seu cartão de memória.

Selecione o Modelo do Display e a letra da unidade. Se seu cartão de memória não aparecer, desconecte o leitor do cartão ou o cartão de memória USB e tente outra porta USB, então pressione Atualizar até que ele apareça. Clique em Copiar Agora para copiar as atualizações no cartão de memória.

Página | 9

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

- Quando a atualização estiver concluída, você verá a seguinte janela.  Clique em Fechar.

- Remova o cartão de memória do computador.

Página | 10

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

Seção C: Displays GS2 2100 e 2600

O display não estará disponível para uso durante as atualizações do software. O tempo de atualização do display e de outras unidades de controle é de uma hora ou mais.

IMPORTANTE: NÃO remova a alimentação chaveada, a alimentação não chaveada ou o cartão flash durante a reprogramação.

- Insira o cartão compact flash no display (com o sistema DESLIGADO).

- Ligue a chave de ignição na máquina para alimentar o monitor.

OBSERVAÇÃO: O display verificará as versões do software do display e das unidades de controle aplicáveis conectados no sistema e listará as

atualizações disponíveis no cartão flash. Se a mensagem não for exibida, faça download a atualização do software e copie-a para o cartão flash novamente.

- Selecione Aceitar para atualizar o display e todos as unidades de controle listadas .

- A seguinte mensagem aparecerá quando a atualização estiver concluída: A atualização foi instalada com sucesso.

- Selecione Aceitar .

Página | 11

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

Seção D: Display GS2 1800

O display verificará as versões do software do display e das unidades de controle aplicáveis conectadas ao sistema e listará as atualizações disponíveis na memória USB. Se esta mensagem não for exibida, faça download da atualização do software e copie-a na memória USB novamente. As atualizações da unidade de controle (por ex., Receptor StarFire etc.) permanecem no dispositivo USB e não são armazenadas no display.

IMPORTANTE: NÃO remova a alimentação chaveada, a alimentação não chaveada nem o dispositivo de memória USB durante a reprogramação.

- Insira o dispositivo de memória USB no display (com o sistema LIGADO).

- Uma mensagem de USB Detectado aparecerá se o display reconhecer o dispositivo USB. Leia e Aceite a mensagem.

- Selecione Aceitar para atualizar o display e todos as unidades de controle listadas .

OBSERVAÇÃO: O display não estará disponível para uso durante as atualizações do software. O tempo de atualização do display e de outras unidades de controle é de uma hora ou mais.

Página | 12

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

- Durante a reprogramação, a seguinte mensagem aparecerá. O display se reiniciará e continuará a reprogramação depois que essa mensagem for aceita.

- Quando a atualização for concluída, uma mensagem com uma Marca de Seleção Verde aparecerá.

Página | 13

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

Seção E: Display GS3 2630

O display verificará as versões do software do display e das unidades de controle aplicáveis conectadas ao sistema e listará as atualizações disponíveis na memória USB. Se esta mensagem não for exibida, faça download da atualização do software e copie-a na memória USB novamente. As atualizações da unidade de controle (por ex., Receptor StarFire etc.) permanecem no dispositivo USB e não são armazenadas no display.

IMPORTANTE: NÃO remova a alimentação chaveada, a alimentação não chaveada nem o dispositivo de memória USB durante a reprogramação.

- Insira o dispositivo de memória USB no display (com o sistema LIGADO).

- Uma mensagem de USB Detectado aparecerá se o display reconhecer o dispositivo USB. Leia e Aceite a mensagem.

- Selecione Aceitar para atualizar o display e todos as unidades de controle listadas .

OBSERVAÇÃO: O display não estará disponível para uso durante as atualizações do software. O tempo de atualização do display e de outras unidades de controle é de uma hora ou mais.

- Quando a atualização for concluída, uma mensagem com uma Marca de Seleção Verde aparecerá.

Página | 14

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

Seção F: Formatação de um Novo Cartão Compact Flash ou do USB

O display verificará as versões do software do display e das unidades de controle aplicáveis conectadas ao sistema e listará as atualizações disponíveis na memória USB. Se esta mensagem não for exibida, é necessário verificar qual versão do software está no display e cartão de memória.

- Para formatar um novo cartão de memória ou memória USB, insira o cartão de memória no computador.

- Abra o ícone Meu Computador na área de trabalho. Ele pode estar listado como Computador para Sistemas Operacionais Vista e Windows 7.

- Clique com o botão direito na Letra da Unidade na qual seu cartão de memória está conectado no momento.

- Selecione a opção formatar.

Página | 15

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

- Na tela pop-up, altere o Sistema do Arquivo para FAT32, selecione a caixa ao lado de Formatação rápida, e selecione Iniciar.

- Leia a advertência pop-up que aparece na próxima tela e selecione OK.

OBSERVAÇÃO: Ao formatar um cartão de memória com dados, esses dados serão excluídos permanentemente durante o processo de formatação. Para evitar perda de dados essenciais, descarregue todos os dados no Apex™ ou salve uma cópia de todo o conteúdo do cartão de memória em outro local.

- Confirme a mensagem de conclusão da formatação.

Página | 16

eção G: Remoção de Arquivos do Cartão Compact Flash ou do USB

- Para remover arquivos do software antigo do seu cartão de memória, insira o cartão de memória no computador.

- Abra o ícone Meu Computador na área de trabalho. Ele pode estar listado como Computador para Sistemas Operacionais Vista e Windows 7.

- Abra a Letra da Unidade na qual seu cartão de memória está conectado no momento.

- Clique com o botão direito na pasta cujo nome começa com "V" seguido de uma série de números. Selecione a opção Excluir.

- Clique com o botão direito na pasta Programas e selecione Excluir.

- Clique com o botão direito na pasta Fontes e selecione Excluir.

- Clique com o botão direito em ManifestFile.sdm e selecione Excluir.

- Clique com o botão direito em ManifestFile.crc e selecione Excluir.

- Clique com o botão direito na pasta Arquivos Flash e selecione Excluir.

Observação: O arquivo ManifestFile.crc, a pasta Arquivos Flash e a pasta Fontes só estarão listados para alguns displays.

Seção H: Verificação da Versão Atual do Software Instalado

- Para determinar a versão do software instalado atualmente em um Display GreenStar™, selecione Menu >> Display >> Diagnósticos >> Sobre e consulte o número de compilação do Software do Aplicativo.

- Para determinar a versão do software atualmente carregado no cartão de memória, insira o cartão de memória no computador.

- Abra o ícone Meu Computador na área de trabalho. Ele pode estar listado como Computador para Sistemas Operacionais Vista e Windows 7.

Página | 17

Instruções para Atualizar o Software

Displays e Componentes do Sistema GreenStar™

- Abra a Letra da Unidade na qual seu cartão de memória está conectado no momento.

- Haverá vários arquivos/pastas listados na página. Registre o nome completo da pasta cujo nome começa com "V" seguido de uma série de números.

OBSERVAÇÃO: Esse número deve corresponder à versão do software que está atualmente no LiveUpdate da Seção B, Etapa 3. Esse número também deve ser superior à versão atual do software que está atualmente no display. Consulte a Seção G, Etapa 1 para mais informações.

Página | 18